## Slide 1
VLA 자율주행 시뮬레이션
노드 구성 (ROS2 Dual-System Architecture)
Fast(비전 차선주행) + Slow(Qwen3-VL 브레인) + 안전계층(라이다/기하)

## Slide 2
전체 노드 구성
ROS2 토픽으로 연결된 노드 블록다이어그램
📷 front_camera
(gazebo)
📡 lidar /scan
(전방장착)
📐 /odom (p3d)
vla_brain_node (Slow)
Qwen3-VL-2B: 자연어해석 + 장면추론
vla_gui (PySide6)
자연어 입력 · 버튼 · 환경 스폰토글
vla_lora_drive_node (Fast)
비전 차선주행 (공간헤드 → WP → pure-pursuit)
라이다 전방정지·회피 (안전계층)
기하: 복구·목적지정지·직진·방향전환
sim_sender
MotionCmd→cmd_vel
🚗 Gazebo
차량/월드
camera/image_raw
/scan
/odom
camera/image_raw
/vla/command
/nl_command·/vla/command
/topic_control_signal
※ Fast=실시간 비전주행, Slow=Qwen 언어·장면(1.5Hz). 신뢰성 필요한 매핑은 결정론적 코드로 처리.

## Slide 3
노드별 역할 · 토픽
노드 | 역할 | 구독(in) | 발행(out)
vla_lora_drive_node | 비전 차선주행 + 라이다정지/회피 + 기하(복구/목적지정지/직진) | camera/image_raw, /scan, /odom, /vla/command | /topic_control_signal, /vla/cur_lane
vla_brain_node | 자연어→표준명령 해석, 카메라 장면추론(빨간불/장애물) | camera/image_raw, /nl_command, /vla/cur_lane | /vla/command
vla_gui (PySide6) | 명령 입력 GUI, 빠른버튼, 환경 스폰토글 | /vla/command(echo) | /nl_command, /vla/command
simulation_sender | MotionCommand → cmd_vel(아커만) 변환 | /topic_control_signal | /cmd_vel
gazebo + p3d | 물리/렌더, 차량·카메라·라이다·odom | /cmd_vel | camera, /scan, /odom

## Slide 4
Fast: 이미지 → 웨이포인트 → 조향
vla_lora_drive_node 내부 파이프라인
📷 카메라 BGR
320×240
Qwen3-VL 비전
토큰 (70,2048)
=7×10 공간그리드
공간보존 Head
풀링X·위치유지
FiLM(차선)
6 웨이포인트
ego (ex,ey)
×5.0
pure-pursuit
he=atan2(ey,ex)
steer=-he·13
🚗 조향/속도
MotionCommand
핵심: ★mean-pool 제거 → 토큰의 공간배치(가로=차선 좌우위치)를 헤드까지 전달★
→ 직선에서 횡오차를 WP에 반영 → 차선유지 중앙 0.08~0.10m (이전 mean-pool은 3m 이탈).
학습: 비전 동결 + 헤드만 학습(9초/에폭). 라벨 = 차를 차선에 ±오프셋/헤딩변형 텔레포트→이미지 캡처→
미래 중앙선점 6개를 ego좌표 투영. (오프셋 흔들어 '복귀 WP'까지 학습 → off-center 복구)
wpMAE 0.56(mean-pool) → 0.284(공간헤드+양방향). 모델은 *경로*만 예측, 조향은 기하로 계산.

## Slide 5
Slow 브레인 · 안전/보조 계층
vla_brain_node (Qwen3-VL-2B, 제로샷)
• 자연어 해석: 자유언어→LANE/ACT/LAPS/STOP_AT (한·영)
• 장면추론(1.5Hz): 빨간불→일시정지/초록→재개
• 결정론적 보정: 'and stop'=1바퀴, forever=무한,
랜드마크+정지/직진은 원문 직통(2B 흔들림 회피)
• 장애물 회피는 라이다에 위임
라이다 안전계층 (전방장착·결정론)
• SDF 전방 이식(gravity=0+COM원점, 날아감 방지)
• 전방=스캔268° 보정 (차체가림 후방 43~136°)
• 전방 2.5m 비상정지(조향유지)
• 6m서 옆차선 클리어 확인→1회 회피변경, 양쪽막힘→정지
기하/보조 (vla_lora_drive_node 내, odom 기반)
• 복구: 가장 가까운 차선에 지정 방향으로 텔레포트 스냅 (아커만 U턴 불가 → 방향전환도 이걸로)
• 양방향: ddir(기본 정방향 CCW), 역방향 데이터 생성+재학습
• 목적지 정지: '횡단보도에서 정지' → 그 차선 주행하다 랜드마크 최근접점서 정지
• 직진(차선무시): '신호등으로 직진' → 차선 무시하고 랜드마크 좌표로 직선주행 후 정지
• [미완] 주차: 사람 시연녹화 확보, 자율재생은 다음 과제